Unité E3

CORRECTION DES EXERCICES SUR LA PUISSANCE ELECTRIQUE

Exercice 1

1)	UG = 4,5 +  Ur = 4,5 - 0,1 x 1 = 4,4 V (car les deux sont en série)

2)	Pa = UG x I = 4,4 x 0,1 = 0.44 W

3)	la puissance perdue est due à l’échauffement , c’est donc la puissance perdue par effet Joule:

PJ = r x I2= 1 x 0.1² = 0.01 W

La puissance utile correspond à Pa – PJ = 0,44 – 0,01 = 0,43 W

Le rendement => ( =  qui est un bon rendement !

Exercice 2

1)	EP = 500 x 9.81 x 20 = 98100 J

2)	Pa = 220 x 23 = 5060 W	énergie absorbée : E = P x t = 5060 x 28 =  141680 J

3)	( = 0,69 =>69%

Exercice 3

1)	on résout : 245 - 0,6 x I = 210 + 0,8 x I  => I =

2)	UG = 245 - 0,6 x 25 = 230 V

3)	Pa = UG x I = 230 x 25 = 5750 W

4)	PUmoteur=230 x 25 – r’ x I2 = 5750 – 0,8 x 252 = 5250 W

- PJgéné = r x I² = 0.6 x 25² =  375 W

PJmoteur = r’ x I2= 0,8 x 252 = 500 W

- PUgénérateur = 230 x 25 – r x I2 =  5750 – 0,6  x  252 = 5375 W

On en déduit le rendement du générateur = ( =

Pour le moteur = (=

Exercice 4

Décryptage de l’énoncé :

220V correspond à U

1,5kW correspond à UIcos( c’est à dire la puissance absorbée Pa

( est le rendement c’est à dire

cos ( est le facteur de puissance

- Pa = 1,5kW  (pas de calcul à faire!!!)

- S = UxI =

- I =

Exercice 5

1)

Traduction de l’énoncé : « Le transformateur est considéré comme parfait ; il est alimenté sous 380 V – 50 Hz. »

Veut dire que le PRIMAIRE est alimenté sous 380V et 50 Hz

- U2max = 210 V au secondaire

On en déduit que la valeur efficace est : U2=

D’où le rapport de transformation : m=

b)	La période s’étale sur 4 divisions  : T = 4 x 5 = 20 ms

La fréquence : f = Hz

2a)	Pa =

on sait que Pa = UIcos(   donc :

S = =

donc la puissance apparente S =1602,5 V.A

comme cos( = 0,8  => ( = 36,87°  => sin( = 0,6

donc Q = UIsin( = 1602,5 x 0,6 = 961,5 V.A.R

2b)	S1 = U1 x I1 =  => I1 =

de même : I2 =

Exercice 6

1)	schéma du montage

2)	J= = 9,2 A

3)	chaque bobine aura une perte de puissance : PJ = 1,5 x 9,22 = 127 W soit 381 W de perte dans les trois bobines.

Exercice 7

1)

I =

PJ = 3 x 50 x 4,42 = 2904 W

2)

J =

PJ = 3 x 50 x 7,62 = 8664 W

Exercice 8

Traduction de l’énoncé :

PU = 12000 W

( =

cos ( = 0,82

tension simple : 220 V

tension composée : 380 V

- Pa =  W

Pa =      avec U la tension entre deux phases et I l’intensité de la ligne

D’où :

2)

3)		R =

# Text boxes

I

Ur

UG=245 - 0,6 x I = 210 + 0,8 x I

E=245 V

r=0,6(

G

I = 0.1 A

Ur

UG=4,5 + Ur

E=4.5 V

R=1(

G

I = 0.1 A

Ur

UG=4,5 + Ur

E=4.5 V

R=1(

G

M

r’=0.8(

E’ = 210V